1.Общие требования охраны труда

1.1 .К самостоятельной работе на заточном станке допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж   по   охране   труда,  медицинский  осмотр   не  имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К работе на заточном станке учащиеся не допускаются.

1.2.При работе на заточном станке соблюдать правила внутреннего   трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При работе на заточном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- отсутствие защитного кожуха абразивного круга и защитного экрана;

- травмирование глаз (ранение, засорение, ожоги);

- ранения осколками абразивного круга или инструмента из-за большого зазора
между подручником станка и абразивным кругом;

- захват одежды или волос вращающимися деталями станка;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.При работе на заточном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.5.В мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом  администрации учреждения.

1.8.В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами  индивидуальной  защиты,  соблюдать  правила личной  гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового  распорядка   и,   при   необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

2.1..Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха абразивного

круга и концов шпинделя, а также защитного экрана.

2.3.Проверить наличие и надежность соединения защитного заземления с корпусом станка.

2.4.Убедиться в отсутствии трещин и сколов на абразивном круге.

2.5.Установить подручник для заточки инструмента на расстоянии 2-Змм от абразивного круга и надежно закрепить его.

2.6.Проверить исправную работу станка на холостом ходу, отогнув в сторону от опасной зоны напротив круга, убедиться в отсутствии биения абразивного круга,

а также в исправной работе выключателя защитного экрана.

2.7.Проветрить помещение мастерской.

З.Требования охраны труда во время работы.

3.1.При заточке инструмента надежно удерживать его руками, главное, без рывков и больших усилий подводить его к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси.

3.2.Во избежание засорения глаз частицами абразивного круга не производить заточку инструмента без защитных очков.

3.3.Не наклоняться близко к вращающемуся абразивному кругу.

З.4.Не определять на ощупь остроту и ровность заточки инструмента. Качество заточки определять после того, как инструмент отошел от круга и выведен в безопасную зону.

3.5.Не производить заточку инструмента на неисправном абразивном круге и при большом его биении.

3.6.Не производить заточку инструмента на боковой поверхности абразивного круга, не стоять в направлении плоскости его вращения.

3.7.НЕ класть на корпус станка инструмент и другие предметы.

3.8.НЕ оставлять работающий станок без присмотра.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1.При возникновении неисправности в работе станка, появлении сильного биения абразивного круга, увеличения зазора между подручником и абразивным кругом более 3мм, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести инструмент от абразивного круга и выключить станок. Работу продолжать после устранения неисправности.

4.2.Призагорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3.При получении травмы первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5.Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.Выключить станок и после его остановки вращения убрать абразивную пыль щеткой. Не сдувать абразивную пыль ртом и не сметать её рукой. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.2.Проветрить помещение мастерской.

Составил:

Зам. директора по УВР                                                  Хаова Л.Г.

С инструкцией ознакомлен:

«____»  _______________ 2015г    ______________    ______________________

подпись                      ФИО