1.Общие требования охраны труда.

1.1.	К самостоятельной работе по ручной обработке металла допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе по ручной обработке металла под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр.

1.2.	Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При ручной обработке металла возможно воздействие  на работающих следующих опасных производственных факторов:

- травмирование рук при работе неисправным инструментом;

- травмирование осколками металла при его рубке.

1.4.	При ручной обработке металла должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки.

1.5.	В учебной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.	Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть   обеспечена   первичными   средствами   пожаротушения:   огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8.	Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.	Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,  привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися внеплановый инструктаж по охране труда.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

- Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской.

- Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места.

- При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитной сетки на верстаке.

- Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка их не сработана).

- Убрать с рабочего места всё лишнее.

3.Требования охраны труда во время работы.

1)	Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускать плавно, чтобы не травмировать руки.

- Работу выполнять только исправным инструментом.

- Во избежание травм следить за тем, чтобы:

- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;

- инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), были снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов и трещин, с металлическими кольцами;

- ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, клейцмейсель и др.) имели не сбитую поверхность;

- зубило имело длину не менее 150 мм, причём оттянутая его часть равнялась 60- 70 мм;

- при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности напильника;

- при рубке металла была установлена защитная металлическая сетка с ячейками не более 3 мм или индивидуальный экран.

- Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опиливаемой поверхности.

- Отрезаемую  при резании ножницами заготовку  из листового  металла придерживать рукой в рукавице.

- Использовать слесарный инструмент только по их прямому назначению.

- Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлинять рукоятку ключа путём накладывания (захвата) двух ключей.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

4.2.При получении травмы сообщить об этом учителю (мастеру, преподавателю), который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 4.3.При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из помещения учебной мастерской, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

5.Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не смахивать рукой, а использовать для этой цели щетку-смётку. 5.2.Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной мастерской. 5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Составил:

Зам. директора по УВР                                                  Хаова Л.Г.

С инструкцией ознакомлен:

«____»  _______________ 2015г    ______________    ______________________

подпись                      ФИО