1.Общие требования охраны труда.

1.1 .К самостоятельной работе на токарном станке по металлу допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на токарном станке по металлу под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский о"смотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписаний учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При работе на токарном станке по металлу возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

-отсутствие ограждения приводных ремней станка, защитного кожуха патрона защитного экрана;

- непрочное закрепление заготовки и инструмента;

- неисправности и притупление режущего инструмента;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.При работе на токарном станке по металлу должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около токарного станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.5.В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8.Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединений защитного заземления с корпусом станка.

2.3.Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на специальном приспособлении, убрать всё лишнее.

2.4.Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и положить на установленное место.

2.5.Проверить работу станка на холостом ходу.

3.Требования охраны труда во время работы.

3.1 Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.

3.2.Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту.

3.3.Не принимать и не передавать какие-либо предметы через вращающиеся части станка.

3.4.Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.

3.5.Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки.

З.6.Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или протирочных концов.

3.7.Не останавливать станок путём торможения патрона рукой.

3.8.Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.

3.9.Не оставлять работающий станок без присмотра.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1.При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю.

4.2.При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3.При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5.Требования охраны труда по окончании работы. 5.1 .Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.

5.2.Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать её рукой.

5.3.Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.

5.4.Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

5.5.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.6.Проветрить помещение учебной мастерской.

Составил:

Зам. директора по УВР                                                  Хаова Л.Г.

С инструкцией ознакомлен:

«____»  _______________ 2015г    ______________    ______________________

подпись                      ФИО