1.Общие требования охраны труда.

1.1.К самостоятельной работе на круглопильном (циркульном) станке допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на круглопильном (циркульном) станке учащиеся не допускаются.

1.2.При  работе  на  круглопильном  (циркульном)  станке  соблюдать  правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы работы.

1.3.При работе на круглопильном (циркульном) станке возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- отсутствие ограждения диска пилы;

- травмирование   при   выбрасывании   пиломатериала  во   время  работы   без  расклинивающего ножа;

- травмирование рук при работе без специального толкателя, а также при удалении
мелких обрезков на ходу станка;

ранение осколками древесины при обработке косослойного и имеющего сучки пиломатериала;

- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и местных отсосов;

- неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.При  работе   на  сверлильном   станке  должна  использоваться   следующая  спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решётка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.5.В мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных  средств  для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места

расположения первичных средств пожаротушения.    Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим

пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.8.В процессе работы правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, и при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.Надеть     спецодежду,      волосы    тщательно    заправить    под    берет.

2.2.Проверить    наличие    и   надёжность   крепления   защитного кожуха рабочей части диска     пилы,     а     также    соединения     заземления      с      корпусом       станка.

2.3.Убедиться в отсутствии трещин, надрывов и сломанных зубьев диска пилы, а

также в том, чтобы в месте подвода древесины зубья пилы были направлены сверху вниз.

2.4.Провернуть несколько раз диск пилы, проверить прочность его крепления на

валу и отсутствие его биения.

2.5.Правильно установить направляющую линейку и расклинивающий нож (нож

должен быть на 0,5 мм толще пропила древесины).

2.6.Убедиться в отсутствии в подготовленной для распиловки древесине гвоздей и сучков.

2.7.Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

3.Требования охраны труда во время работы.

3.1.Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть рукавицы и защитные очки.

3.2.Заготовку к пиле подавать плавно, без рывков, надёжно удерживая её и продвигая вперёд без перекашивания. Для продвижения древесины при её распиловке использовать толкатель.

3.3.При распиловке находиться сбоку движения пиломатериала, не подавать его на пилу животом.

3.4.Распиловку   заготовок   с   длиной,   превышающей   длину  рабочего   стола, производить только после установки впереди и позади рабочего стола прочных опор в виде козел с роликами.

3.5.Не загромождать рабочее место пиломатериалами, не удалять и не сметать мелкие обрезки при работе станка.

З.б.Не останавливать и не тормозить руками выключенную, но ещё вращающуюся пилу.

3.7.При работе на комбинированном станке ножевой вал должен быть закрыт специальным   ограждением.   Не   работать   одновременно   на   циркульной   и фуговальной частях станка.

3.8.Не оставлять работающий станок без присмотра.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.При возникновении неисправности в работе станка, появления биения пилы, поломке зубьев, а также при неисправности заземления корпуса станка, прекратить работу, отвести пиломатериал от пилы и выключить станок. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2.При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5.Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.выключить станок и после остановки вращения пилы удалить обрезки и опилки щёткой, не сдувать опилки ртом и не сметать их рукой.

5.2.Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.

5.3.Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Составил:

Зам. директора по УВР                                                  Хаова Л.Г.

С инструкцией ознакомлен:

«____»  _______________ 2015г    ______________    ______________________

подпись                      ФИО