1.	Общие требования охраны труда

1.1.	К   работам    по   электропаянию  допускаются   лица  в  возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работам по электропаянию под руководством учителя допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При выполнении работ по электропаянию возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного припоя;

- отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и оловяно-свинцовыми припоями;

- поражение электрическим током при неисправности электропаяльника.

1.4.	При выполнении работ по электропаянию должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.

1.5.В помещении для электропаяния должна быть медицинская аптечка   с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств

1.6.Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для электропаяния должен быть огнетушитель и ящик с песком.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю(преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения

1.8.	В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды.; пользования индивидуальными и коллективными средствами зашиты. Соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.	Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.	Требования охраны труда перед началом работы

- Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

- Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и электропаяльника, убедиться в целостности ручки электропаяльника и шнура электропитания.

- Проверить надежность заземления металлического рабочего стола или металлического листа на столе.

- Убедиться, что вблизи рабочего места для электропаяния нет легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

5)  Включить вытяжную вентиляцию.

3.	Требования охраны труда во время работы

- Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не ударять по нему какими-либо  предметами, не использовать его в качестве ударного инструмента.

- Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными руками, остерегаться при пайке брызг расплавленного припоя.

3)	При кратковременных перерывах в работе класть нагретый электропаяльник на специальную термостойкую подставку.

- Во избежание ожогов не определять степень нагрева электропаяльника и нагретых его частей рукой.

- При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, использование кислоты запрещается.

- Не оставлять без присмотра включенный в сеть электропаяльник.

4.	Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- При неисправности электропаяльника, подводящего электрического шнура немедленно прекратить
работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), отключив, при этом, электропаяльник от
сети.

- При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4) При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- Отключить электропаяльник от сети и после его остывания убрать на место для хранения.

- Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

3) Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Составил:

Зам. директора по УВР                                                  Хаова Л.Г.

С инструкцией ознакомлен:

«____»  _______________ 2015г    ______________    ______________________

подпись                      ФИО