Управление образования  г. Орска Оренбургской области

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Орска»

СОГЛАСОВАНО:			                      УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома	           Директор МОАУ «СОШ №23 г.Орска»

________Л.В.Григорян		                 ___________________Л.К.Елисина

Приказ № 106/1 от 05.09.2015

Инструкция 
по организации и производству работ 
повышенной опасности

ИОТ -006 - 2015

2015

# Введение

Настоящая Инструкция п разработана в соответствии со СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» (с учетом изменений и дополнений), нормативами Госстандарта России и Минтруда Росси и, а также с учетом опыта производства работ повышен ной опасности .

Условия и порядок производства специальных работ, контролируемых органами государственного надзора (Госгортехнадзор России, Главгосэнергонадзор и др.), в настоящей Инструкции не рассматриваются.

# 1. Общие положения

1 .1 . К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполняемой работы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производственной операции (приложение 1).

1 .2 . Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-допуска и после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте. Примерный перечень работ повышенной опасности, при выполнении которых необходимо оформление наряда-допуска, приводится в приложении 2.

1 .3 . В каждой организации на основе Примерного перечня работ повышенной опасности с учетом конкретных условий и особенностей технологии должен быт ь составлен и утвержден руководителем организации (главным инженером, техническим директором и т.п.) свой перечень работ повышенной опасности.

1 .4 . Перед началом работ на территории действующего предприятия (цеха, объекта производства и т.п.) заказчик и подрядчик обязаны оформить акт-допуск по форме, приведенной в приложении 3.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и предусмотренных актом-допуском, несут руководители организации и действующего предприятия. Руководитель действующего предприятия несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газов и т.д.). Руководитель подрядной организации отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

1 .5 . При организации работы (размещении участков работ, рабочих мест, проездов для строи тельных машин и транспортных средств, проходов, санитарно-бытовых помещений и т.п.), следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

1 .6 . К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть отнесены рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся:

- вблизи неизолированных токоведущ их частей электроустановок;

- ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте на 1 ,3 м и более;

- в местах, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше предельно допустимых или присутствуют опасные и вредные физические факторы с параметрами, выше предельно допустимых уровней.

1 .7 . К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить неогражденные и незащищенные:

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);

- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми производятся работы (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций ил и технологического оборудования и т.п.);

- зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования и и их частей, узлов, деталей, рабочих органов ;

- зоны расположения оборудования с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися, радиоактивными, взрывчатыми и т.п. опасными веществами, а также иные зоны, где персонал подрядчика может попасть под воздействие опасных и вредных факторов.

1 .8 . До начала работ в опасных зонах следует осуществлять организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, а работы выполнять только по наряду-допуску.

1 .9 . К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допускаются лица

- не моложе 18 лет;

- признанные годными к их производству медицинским освидетельствованием;

- имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года;

- прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда, в том числе и настоящей инструкции;

- получившие инструктаж  на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

1 .10 . Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного и внепланового фиксируется в журнале регистрации инструктажей, а целевого инструктажа - в наряде-допуске.

Рабочие, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в течение одного года должны выполнять такие работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначаемых для этого приказом по организации.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

2 .1 . Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются

- лица, выдающие наряд-допуск;

- ответственные руководители работ;

- ответственные исполнители работ.

2 .2 . Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц:

лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем работ;

ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем работ.

2 .3 . Право выдачи нарядов-допусков предоставляется уполномоченным на это приказом руководителя организации.

2 .4 . Лицо, выдающее наряд-допуск:

- определяет необходимость и объем работ;

- определяет условия безопасного выполнения этих работ;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ;

- определяет квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, членов бригады (звена).

2 .5 .  Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ.

2 .6 .  Ответственный исполнитель работ несет ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады (звена) мер безопасности, указанных в наряде-допуске, обязательное применение индивидуальных средств защиты, производственную и технологическую дисциплину

2 .7 . С момента допуска бри гады (звена) к работе повышенной опасности ответственный исполнитель работ должен находиться на рабочем месте и осуществлять постоянный надзор за работой членов бри гады (звена) и выполнение и ми мер безопасности.

Ответственный исполнитель работ не имеет права покидать рабочее место. В случае возникновения такой необходимости его обязан заменить ответственный руководитель работ. При невозможности замены работы должны быть прекращены, а рабочие выведены ответственным исполнителем (руководителем) из опасной зоны.

2 .8 . При выполнении работ повышенной опасности бригада (звено) должна состоять не менее чем из двух человек, включая ответственного исполнителя работ.

Члены бригады (звена) обязаны выполнять меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, а также устные указания ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ, полученные при допуске к работе или в процессе работы.

2 .9 .  Бригадиры, звеньевые, рабочие (исполнители работ), допускаемые к выполнению работ повышенной опасности на территории действующего предприятия перед допуском должны получить целевой инструктаж с привлечением ответственных работни ков предприятия, на территории которого предстоит выполнять работы.

2 .10. Исполнители работ несут ответственность за выполнение мер безопасности, указанных в инструкции по охране труда, при проведении целевого инструктажа; за точное выполнение указаний ответственного руководителя и ответственного исполни теля работ; обязательное применение индивидуальных средств защиты; производственную и технологическую дисциплину.

# 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ

3 .1 . Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.

В случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске время или изменения условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда- допуска.

3 .2 . На каждую бригаду (звено), участвующую в производстве работ повышенной опасности , наряд-допуск должен оформляться в двух экземплярах (один находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ).

Бланк наряда-допуска должен быть заполнен ясно, конкретно и четко, в соответствии с Порядком заполнения (приложение 2). Исправления текста не допускаются.

3 .3 .  Количество нарядов-допусков, выдаваемых одновременно одному ответственному руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд-допуск, исходя из физической возможности выполнения ответственным руководителем своих обязанностей.

При этом у ответственного руководителя работ не должно быть более трех незакрытых нарядов-допусков одновременно.

3 .4 . Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один наряд-допуск.

3 5 . По окончании смены, а также при перерывах в работе на праздничные дни и дни отдыха ответственный исполнитель работ обязан передать наряд-допуск ответственному руководителю работ на хранение.

При возобновлении работ ответственный руководитель обязан лично убедиться в том, что условия их производства не изменились, и только после этого возвратить наряд-допуск ответственному исполнителю работ. Возобновление работ без наряда-допуска запрещается.

3 .6 . Срок хранения закрытого наряда-допуска - 30 дней.

3 7 . Выдача и воз врат нарядов-допусков регистрируются в Журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности или совмещенных работ (приложение5). Журнал должен быть пронумеровал, прошнурован и скреплен печатью организации .

Журналы, чистые бланки и закрытые наряды- допуски должны храниться у лица, выдающего их.

Срок хранения журнала 6 месяцев с момента последней записи.

3 .8. Ответственный руководитель работ не имеет права принимать наряд-допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе, если характер и условия работ, меры безопасности не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме или не соответствуют правилам безопасности. За отказ принять наряд-допуск и осуществить допуск персонала в указанных случаях он ответственности не несет.

Ответственный исполнитель работ не имеет право получать наряд-допуск и начинать работу бригады (звена), если характер и условия работ, меры безопасности не соответствуют действующим правилам и инструкциям по безопасности труда или не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме. За отказ получить наряд-допуск и приступить к работе он ответственности не несет.

# 4. ПОРЯДОК ДОПУСКА И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4 .1 . Перед допуском бри гады (звена) к работе ответственный руководитель работ обязан

4 .1 .1 . В присутствии ответственного исполнителя работ проверить выполнение мер безопасности , предусмотренных нарядом-допуском  и передать его ответственному исполнителю работ. В случае возникновения у ответственного исполнителя работ сомнений в правильности или достаточности мер без опасности, указанных в наряде-допуске, ответственный руководитель работ должен устранить недостатки или дать необходимые разъяснения;

4 .1 .2 . Проверить соответствие состава бригады (звена) по должности (профессии) и квалификации записям в наряде-допуске.

Назвать бригаде (звену) фамилию и должность ответственного исполнителя работ;

4 .1 .3 . Провести членам бригады (звена) на рабочем месте целевой инструктаж по технике без опасности. Проведение указанного инструктажа должно быть зафиксировано в п. 10 наряда-допуска.

4 .2 . Ответственный исполнитель работ обязан:

4 .2 .1 . Проверить в присутствии ответственного руководи теля работ подготовку рабочих мест, выполнение мер без опасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады (звена) не обходимых в процессе работы средств индивидуальной защиты, оснастки и инструмента;

4 .2 .2 . Указать каждому члену бригады (звена) его рабочее место;

4 .2 .3 . Получить, при выполнении огневых, пожароопасных  разрешение на их проведение и, при необходимости, предъявить подготовку рабочего места ответственному работнику пожарного надзора;

4 .2 .4 . Постоянно находиться на месте производства работ и контролировать выполнение членами бригады (звена) мер безопасности и технологической последовательности производства работ;

4 .2 .5 . Запрещать членам бригады (звена) покидать пределы зоны производства работ без разрешения, выполнять работы, не предусмотренные нарядом-допуском;

4 .2 .6 . Выводить членов бригады (звена) с места производства работ на время перерывов в течение рабочей смены, наряд-допуск при э том остается у ответственного исполнителя работ. Возобновлять работу после перерыва только лично осмотрев рабочее место.

4 .2 .7 . По окончании работ вывести бригаду (звено) с места производства работ. Окончание работ оформить подписями (п. 14 наряда-допуска) и передать наряд-допуск ответственному руководителю работ.

4 .3 . Порядок допуска персонала организации к работам в зоне действия оборудования и инженерных  коммуникаций на территории действующего предприятия устанавливается владельцем объекта (оборудования), о чем делается соответствующая запись в акте-допуске.

4 .4 . Для оформления повторного (ежедневного) допуска бригады (звена) к работе необходимо к наряду-допуску прилагать дополнительный лист по форме:

Приложение к наряду-допуску

Ежедневный допуск к работе и ее окончание

| Дата и время допуска к работе | Подписи | Дата и время окончания работы | Подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственного исполнителя работ | Допускающего |  | Ответственного исполнителя работ | Допускающего |
| Примечание : Приложение хранится вместе с нарядом-допуском. |

4 .5 . Изменения в составе бри гады (звена) регистрируются в приложении к наряду-допуску по форме:

Изменения в составе бригады (звена)

| Введен в состав бригады (звена) (фамилия, имя, отчество, профессия, разряд) | Выведен из состава бригады (звена) (фамилия, имя, отчество, профессия, разряд) | Дата и время | Разрешил ответственный руководитель работ Фамилия, и. о. (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечание : Приложение хранится вместе с нарядом-допуском. |

Составил:

Зам. директора по АХЧ                                                       И.И.Пономарева

# Приложение 1

к Инструкции по организации и

производству работ повышенной

опасности

# Примерный перечень работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности

1. Виды работ

1 . В колодцах глубиной более 2 м.

2 . Применение стекловаты, стекловолокна, шлаковаты и изделий из них.

3. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и сосудов, находящихся под давлением.

4.  Работы с применением ручных электроинструментов.

# Приложение 2

к Инструкции по организации

и производству работ

повышенной опасности

# Примерный перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

1. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших ветровальных, буреломных и сломанных, которые могут упасть от ветра, толчка или удара);

2. Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, элементов зданий и сооружений;

3.Работы на высоте при отсутствии строительных лесов, подмостей (кроме монтажа ВЛ электропередачи и связи);

4.Электросварочные и другие огневые работы внутри и снаружи;