1 .Общие требования охраны труда.

1.1.К самостоятельной работе на фрезерном станке допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на фрезерном станке под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При работе на фрезерном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- отсутствие ограждения приводных ремней и защитного экрана;

- ранения рук вращающимися частями станка, обрабатываемой деталью или
фрезой;

- поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов;

- наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.При работе на фрезерном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.5.В учебной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8.Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.Проверить наличие и надёжность крепления защитного ограждения приводных ремней и соединения защитного заземления с корпусом станка.

2.3.Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на особом приспособлении, убрать всё лишнее.

2.4.Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу, ключ убрать на отведенное место.

2.5.Проверить работу станка на холостом ходу.

2.6.Проветрить помещение учебной мастерской.

3.Требования охраны труда во время работы.

3.1.Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.

3.2.Не наклонять голову близко к фрезе или движущейся детали.

3.3.Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся или

движущиеся части станка.

3.4.Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент и заготовки.

3.5.Не измерять обрабатываемую деталь и не смазывать, не чистить и не убирать

стружку до полной остановки станка.

З.6.Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или

протирочных концов.

3.7.не останавливать станок путем торможения вращающейся фрезы рукой.

3.8.Не оставлять работающий станок без присмотра.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.При возникновении неисправности в работе станка, поломке фрезы, а также при

неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести фрезу от

обрабатываемой  детали,  выключить  станок  и  сообщить  об  этом  учителю (преподавателю, мастеру).

4.2.При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и

приступить    к    тушению    очага   возгорания   углекислотным,    порошковым  огнетушителем или песком.

4.3.При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру),

который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его

в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.

5.Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок.

5.2.Убрать стружку со станка при помощи щётки, не сдувать стружку ртом и не сметать её рукой.

5.3.Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.

5.4.Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

5.5.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.6.Проветрить помещение учебной мастерской.

Составил:

Зам. директора по УВР                                                  Хаова Л.Г.

С инструкцией ознакомлен:

«____»  _______________ 2015г    ______________    ______________________

подпись                      ФИО