1.Общие требования охраны труда.

1.1.К самостоятельной работе на сверлильном станке допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на сверлильном станке под руководством учителя (преподавателя,

мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных

занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При работе на сверлильном станке возможно воздействие на работающих

следующих опасных производственных факторов:

- отсутствие защитного кожуха ременной передачи;

- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков;

- ранение рук при плохом закреплении детали;

- наматывание одежды или волос на шпиндель станка;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.При работе на сверлильном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решётка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.5.В учебной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8.Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.Проверить наличие и надёжность крепления защитного ограждения приводных ремней и соединения защитного заземления с корпусом станка.

2.3.Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на специальном приспособлении, убрать всё лишнее.

2.4.Прочно закрепить сверло в патроне и обрабатываемую деталь на столе станка в тисках.

2.5.Проверить работу станка на холостом ходу.

2.6.Проветрить помещение учебной мастерской.

З.Требования охраны труда во время работы.

3.1 .Перед сверлением металла накренить центры отверстий, а деревянные заготовки  в центре отверстий наколоть шилом.

3.2.Сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков, только после того, как  шпиндель станка наберёт полную скорость вращения.

3.3.Не наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка и сверлу.

3.4.Запрещается держать руками при сверлении незакреплённую в тисках деталь, а также работать в рукавицах.

3.5.Не класть посторонних предметов на станину станка.

3.6.Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с помощью мокрых тряпок.

3.7.Не тормозить руками патрон станка или вращающееся сверло.

3.8.При сверлении крупных деревянных заготовок подложить под них на стол  станка обрезок доски.

3.9.Особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления. При выходе  сверла из материала заготовки уменьшить подачу.

3.10.Не оставлять работающий станок без присмотра.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести сверло от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

4.2.При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3.При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.

5.Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.Отвести сверло от обрабатываемой детали и выключить станок.

5.2.После остановки вращения сверла удалить стружку со станка при помощи щётки, не сдувать стружку ртом и не сметать её рукой.

5.3.Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.

5.4.Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

5.5.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.6.Проветрить помещение учебной мастерской.

Составил:

Зам. директора по УВР                                                  Хаова Л.Г.

С инструкцией ознакомлен:

«____»  _______________ 2015г    ______________    ______________________

подпись                      ФИО