1.Общие требования охраны труда.

1.1.К самостоятельной работе на сверлильном станке допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К работе по ручной обработке древесины под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При ручной обработке древесины возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

-	травмирование рук при работе неисправным инструментом;

-   травмирование рук при запиливании заготовок без применения специальных приспособлений;

-	вдыханий древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции.

1.4.При ручной обработке древесины должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный, берет.

1.5.В учебной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями и ящиком с песком.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8.В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

2.1 .Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать с  рабочего места всё лишнее.

2.3.Проверить исправность и надёжность крепления к полу верстака.

2.4.При выполнении работ с образованием древесной пыли включить вытяжную вентиляцию.

З.Требования охраны труда во время работы.

3.1.Надёжно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака.

3.2.Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.

3.3.Инструмент использовать только по назначению.

3.4.Строгальный инструмент для работы использовать, имеющий гладкие, ровно зачищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглён.

3.5.Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь, что полотно хорошо разведено и надёжно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.

3.6.Технологические  операции  (пиление,  обтёсывание,  долбление,  сверление, соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски.

3.7.При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.

3.8.Не допускать захламления верстака отходами и стружкой.

3.9.Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от стружки необходимо не рукой, а деревянными клиньями.

З.10.Приготавливать  и  разогревать  клей  только  под  наблюдением  учителя в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.

3.11.Не пользоваться в мастерской открытым огнём и электрообогревателями.

3.12.Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приёмами работы.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.В случае неисправности рабочего инструмента,  его затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю.

4.2.При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать учащихся, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить  к  тушению  очага  возгорания  с  помощью  первичных  средств пожаротушения.

4.3.При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.

5.Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щёткой.

5.2.Провести влажную уборку мастерской и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Составил:

Зам. директора по УВР                                                  Хаова Л.Г.

С инструкцией ознакомлен:

«____»  _______________ 2015г    ______________    ______________________

подпись                      ФИО